InsulPano HF35

Panneaux d'isolation acoustique et thermique pour chauffage sol

Descriptif pour cahier des charges (version 05/2022)

Note :	Les textes entre [ ... ... ] peuvent être supprimés en cas de cahier des charges neutre.

Les textes entre « ... ... » constituent un choix à adapter en fonction des spécificités du projet.

1. PRINCIPE GÉNÉRAL

Les panneaux d'isolation [ ... insulco insulPano HF35 ... ] mis en œuvre devront remplir 3 fonctions :

- Permettre la pose et le maintien d'un système de chauffage hydraulique par le sol à l'aide de crochets de fixation.

- Offrir une atténuation de la transmission des bruits de contacts entre étages en créant une coupure entre le local émetteur et la structure du bâtiment. Pour y parvenir, une chape flottante sera réalisée, constituée d'un élément dur (chape) posé sur les panneaux acoustiques (ressort) posés sur un élément dur (hourdis, dalle béton, plancher, etc.). La chape flottante ne doit avoir aucun point de contact avec la structure du bâtiment, les murs, la pré-chape, etc.

- Améliorer la performance d'isolation thermique entre niveaux et contribuer à répondre aux exigences PEB sans nécessiter la mise en œuvre d'une préchape thermique.

2. MATÉRIAU

L’isolation aux bruits d’impact, l'isolation thermique des planchers en béton et la fixation d’un système de chauffage par le sol seront rendus possibles par la pose, sous la chape en béton léger, d’un panneau isolant [ ... de type insulco insulPano HF35 ... ] qui devra avoir une épaisseur ≥ 35 mm sous 2 kPa.

Le panneau isolant sera constitué d’un feutre acoustique à faible rigidité dynamique de minimum 5 mm d’épaisseur en PET, assemblé à un panneau en polystyrène expansé de minimum 30 mm d’épaisseur, recouvert d’une membrane tissée en PP. Cette membrane tissée devra avoir un marquage quadrillé afin de faciliter la mise en œuvre des tuyaux du système de chauffage par le sol. Elle débordera des panneaux afin d’assurer une étanchéité parfaite au niveau des jonctions entre panneaux.

Une bande autocollante [ ... de type StickelTape insulco... ] de minimum 75 mm de large sera fournie par le fabricant avec les panneaux isolants afin de coller les jonctions des panneaux entre eux.

Le panneau d’isolation acoustique et thermique devra avoir été testé selon les dernières normes en vigueur et disposera de rapports d’essais récents. Au moins un des tests acoustiques devra avoir été réalisé au CSTC sur dalle nue, sans préchape.

Posée sur dalle nue sans préchape, le panneau isolant [ ... insulco insulPano HF35 ... ] devra offrir un affaiblissement acoustique brut (∆Lw) de 35 dB et une réduction du niveau de bruit de choc (∆L) de ± 22,2 dB à 250 Hz, ± 36,2 dB à 500 Hz, ± 47,8 dB à 1250 Hz et ± 63,9 dB à 5000 Hz.

Il devra avoir une raideur dynamique très basse (s't ≤ 7 MN/m³) et une fréquence de résonance très basse également (≤ 30 Hz). Cette fréquence de résonance particulièrement basse lui permettra d’offrir une réduction des bruits aériens pouvant aller jusqu’à 7 dB par rapport à une sous-couche dont la fréquence de résonance serait égale ou supérieure à 160 Hz.

Le panneau isolant [ ... insulco insulPano HF35 ... ] devra avoir une valeur lambda de maximum 0,038 W/m.K. Ses valeurs d'isolation thermique devront être reconnues par les trois Régions Belges et figurer dans la liste officielle des "Données produits PEB" afin de pouvoir être utilisées dans le cadre des calculs PEB.

Le producteur du panneau isolant devra fournir un rapport acoustique récent émanant du CSTC attestant des performances annoncées.

Un échantillon sera remis à l’approbation de l’architecte responsable.

3. DESCRIPTIF DE POSE

3.1. Préparation

La dalle béton devra être parfaitement plane et soigneusement brossée. À défaut, une préchape technique plane venant recouvrir toutes les canalisations et autres irrégularités devra être réalisée.

3.2. Pose des panneaux isolants

Les panneaux isolants [ ... insulco insulPano HF35 ... ] devront être posés, feutre vers le sol, bord à bord sans chevauchement. Le débordant intégré au produit sera utilisé afin d’assurer l’étanchéité des jonctions.

Une bande autocollante [ ... de type StickelTape insulco... ] sera fournie par le fabricant afin de rendre les jonctions étanches.

Les canalisations verticales, chauffage et sanitaire, seront soigneusement isolées de la chape qu’elles traversent à l’aide de manchons confectionnés sur place [ ... à partir de la bande périphérique autocollante insulco Lfoam ... ].

3.3. Bande périphérique

La jonction entre le panneau isolant [ ... insulco insulPano HF35 ... ] et le mur sera assurée par une bande périphérique [ ... Lfoam insulco ... ]. Elle permettra que la chape flottante et le sol fini n'aient aucun point de contact latéral avec les murs. L’excédent de la bande périphérique dépassant de la chape ne pourra être coupé et retiré qu’une fois le revêtement de sol final posé.

Pour de plus amples informations au sujet de la bande périphérique, ses caractéristiques et sa bonne mise en œuvre, se référer au descriptif pour cahier des charges insulco Lfoam.

3.4. Pose du chauffage par le sol

Les tuyaux du système de chauffage par le sol seront agrafés dans les panneaux isolants [ ... insulco insulPano HF35... ]. Prévoir des taquets de fixation d’une longueur adéquate. Ils ne pourront en aucun cas transpercer complètement le panneau de polystyrène.

3.5. Réalisation de la chape

Avant la réalisation de la chape, bien s’assurer de l'étanchéité parfaite de la réalisation, si nécessaire, à l’aide d’un film polyéthylène.

Les panneaux [ ... insulco insulPano HF35 ... ] devront être recouverts d’une chape renforcée de minimum 6 cm d’épaisseur.

Une fois la chape coulée et le revêtement de sol posé, le surplus de la bande périphérique [ ... Lfoam insulco ... ] dépassant du sol fini pourra être coupé. La plinthe sera posée légèrement plus haut que le revêtement de sol afin d’éviter toute transmission acoustique latérale. Un joint souple sera réalisé sous la plinthe.

La pose se fera dans les règles de l’art. Pour la Belgique, se référer aux bonnes pratiques en matière de réalisation des chapes telles que décrites dans les NIT 189 et 193.