insulPano HF35

Akoestisch en thermisch isolatiepaneel voor vloerverwarming

Beschrijving voor het lastenboek (versie 05/2022)

Nota :	De teksten tussen [ ... ... ] kunnen in het geval van een neutraal lastenboek verwijderd worden.

De teksten tussen « ... ... » vormen een keuze die moet worden aangepast in functie van de kenmerken van het project.

1. ALGEMEEN PRINCIPE

De geplaatste [ ... insulco insulPano HF35 ... ] isolatiepanelen zullen 3 functies moeten vervullen:

- De plaatsing en het vasthechten van een hydraulisch vloerverwarmingssysteem toelaten met behulp van bevestigingshaken.

- De overdracht van contactgeluiden tussen verdiepingen beperken door een scheiding tussen de zendruimte en de structuur van het gebouw te creëren. Om dit te bereiken moet er een zwevende chape worden uitgevoerd die bestaat uit een hard element (chape), geplaatst op de akoestische panelen (vering), dat wordt geplaatst op een hard element (betonbalken, betondal, vloer, enz.). De zwevende chape mag geen enkel contactpunt hebben met de structuur van het gebouw, de muren, de betondal, enz.

- De thermische isolatieprestaties tussen verdiepingen verbeteren en helpen te beantwoorden aan de EPB vereisten zonder noodzakelijk een thermische uitvullaag te moeten uitvoeren.

2. MATERIAAL

De thermische- en contactgeluidisolatie bij betonnen vloeren, alsook de bevestiging van een vloerverwarmingssysteem, zullen verkregen worden door het plaatsen, onder een chape in licht beton, van een isolerend paneel [ ... van het type insulco insulPano HF35 ... ] die een dikte gelijk of groter aan 35 mm onder 2 kPa zal moeten hebben.

Het thermische en akoestische isolatiepaneel zal bestaan uit een geëxpandeerd polystyreen paneel met een minimum dikte van 30 mm dat bedekt is met een geweven membraan in PP. Dit geweven membraan heeft een gerasterd patroon om de plaatsing van de buizen voor het vloerverwarmingssysteem te vergemakkelijken. Het zal van de panelen uitsteken om een perfect dichte verbindingen tussen de panelen te verzekeren. Dit paneel is samengevoegd op een donkergrijs akoestisch vilt van minimum 5 mm dikte in PET met een zeer lage dynamische stijfheid.

Een zelfklevende tape [ ... van het type insulco Stickeltape ... ] van minimum 75 mm breedte zal door de producent van de isolatiepanelen bijgeleverd worden om de voegen tussen de panelen perfect dicht te maken.

Het thermische- en akoestisch isolatiepaneel zal getest zijn geweest volgens de laatste normen die van kracht zijn, en zal over recente testrapporten beschikken. Minstens één van de akoestische tests moet uitgevoerd zijn bij het WTCB op een naakte betondal, zonder uitvullaag.

Geplaatst op een naakte betondal, zonder uitvullaag, zal het [ ... insulco insulPano HF35 ... ] isolatiepaneel een bruto akoestische verzwakking (∆Lw) van 35 dB moeten bieden en een vermindering van het contactgeluidniveau (∆L) van ± 22.2 dB bij 250 Hz, ± 36.2 dB bij 500 Hz, ± 47.8 dB bij 1250 Hz et ± 63.9 dB bij 5000 Hz.

De [ ... insulco insulPano HF35 ... ] isolatiepaneel zal een zeer lage dynamische stijfheid hebben (s't ≤ 7 MN/m³) en een zeer lage resonantiefrequentie (≤ 30 Hz). Deze bijzonder lage resonantiefrequentie zal het mogelijk maken om de luchtgeluiden tot 7 dB te verminderen in vergelijking met een onderlaag die een resonantiefrequentie van 160 Hz of meer zou hebben.

Het [ ... insulco insulPano HF35 ... ] isolatiepaneel zal een lambda waarde van maximaal 0,038 W/m.K hebben. Zijn thermische isolatiewaarden zullen door de drie Belgische gewesten erkend zijn en teruggenomen zijn in de lijst van de officiële " EPB-productgegevens" om gebruikt te kunnen worden in het kader van de EPB-berekeningen.

De producent van de thermo- akoestische isolatiepaneel zal een recent akoestisch rapport van het WTCB ter beschikking moeten stellen waarin de aangekondigde prestaties worden bevestigd.

Een staal zal ter goedkeuring aan de verantwoordelijke architect worden voorgelegd.

3. PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN

3.1. Voorbereiding

De betondal zal perfect vlak zijn en zorgvuldig geborsteld worden. Zoniet, moet een egalisatie chape uitgevoerd worden die alle leidingen en andere oneffenheden bedekt.

3.2. Plaatsing van de isolatie panelen

De [ ... insulco insulPano HF35 ... ] isolatiepanelen zullen geplaatst moeten worden met het vilt naar de vloer gericht, rand tegen rand, zonder overlapping. De geïntegreerde overlappingsstrook zal gebruikt worden om de dichtheid van de verbindingen te verzekeren.

Een zelfklevende tape [ ... van het type insulco Stickeltape ... ] zal door de producent van het isolatiepaneel worden meegeleverd om de dichtheid tussen de panelen te garanderen.

Verticale leidingen van de verwarming of sanitair zullen steeds zorgvuldig geïsoleerd moeten worden van de chape waar ze doorheen gaan met behulp van ter plekke gemaakte moffen [ ... uit de zelfklevende insulco Lfoam randstrook ... ].

3.3. Randstrook

De verbinding tussen het [ ... insulco insulPano HF35 ... ] isolatiepaneel en de muur zal verzekerd zijn door de [ ... zelfklevende insulco Lfoam ... ] randstrook. Het zal toelaten dat de zwevende chape en de afgewerkte vloer geen enkel lateraal contactpunt hebben met de muur. Het overschot van de randstrook dat uit de chape steekt zal pas na het plaatsen van de definitieve vloerbedekking afgesneden en verwijderd mogen worden.

Voor meer informatie over de randstrook, zijn kenmerken en zijn juiste uitvoering, moet men zich verwijzen naar de [ ... insulco Lfoam ... ] lastenboekbeschrijving.

3.4. Plaatsing van de vloerverwarming

De leidingen van het vloerverwarmingssysteem zullen in de [ ... insulco insulPano HF35... ] isolatiepanelen vastgeniet worden. Tackerclips met de juiste lengte moeten gebruikt worden. Ze zullen in geen geval het polystyreenpaneel volledig mogen doorprikken.

3.5. Uitvoering van de chape

Alvorens de chape te gieten zal men een perfecte dichting van de onderlaag moeten verzekeren, indien nodig, met behulp van een polyethyleen film.

Het [ ... insulco insulPano HF35 ... ] isolatiepaneel zal bedekt worden met een versterkte chape van minimum 6 cm dikte.

Pas na het plaatsen van de finale vloerbedekking zal het overschot van de [ ... insulco Lfoam ... ] randstrook afgesneden mogen worden. De plint zal lichtjes hoger dan de finale vloerbedekking geplaatst worden om iedere laterale akoestische overdracht te vermijden. Vervolgens zal er onder de plint een soepele voeg uitgevoerd worden.

De plaatsing moet gebeuren volgens de regels van de kunst. Voor België, raadpleeg de aanbevolen werkwijzen voor een goede uitvoering van de chape die beschreven worden in de TV’s 189 en 193.